Texte descriptif Powerline code produit S55

Clapet coupe-feu FK-EU (200x200 à 1500x800)

Clapets coupe-feu de forme carrée ou rectangle permettant de bloquer les flux d’air entre deux sections coupe-feu.

L’unité prête à fonctionner comprend une structure de clapet résistant au feu et une unité de déclenchement.

Fonction coupe-feu vérifiée selon EI 90 (ve, ho i <-> o) S à EI 120 (ve, ho i <-> o) S.

Technique coupe-feu vérifiée selon EN 1366-2. Avec déclaration de performances DoP/FKS-EU/DE/002 et marquage CE.

Idéal pour l’installation dans un espace humide et sec, dans des murs massifs et plafonds, des parois avec revêtement des deux côtés, des murs coupe-feu légers et des parois, dans un espace humide sur des plafonds massifs, directement sur des structures sèches, avant et sans murs massifs avec cloisons étanches dans des murs massifs et plafonds ainsi que dans des murs légers/en bois avec revêtement des deux côtés.

Caractéristiques spécifiques:

– Respecte la norme produit européenne DIN EN 15650

– Fonction coupe-feu conforme à EN 1366-2

– Classification selon EN 13501-3

– Faible plage d’écarts de pression et nuisances sonores

Plage d’écarts compris entre 20 et 2000Pa

– Flux de fuites d’air en cas de clapet fermé selon EN 1751, classe 2. Boîtier flux d’air de fuite selon EN 1751, classe C, (L+H), classe B.

Matériaux:

Boîtier et composants en tôle d’acier zingué, clapet en matériau isolant spécifique, axe du clapet et barre d’entraînement en acier inoxydable, rail de guidage en laiton, anneau d’étanchéité en polyuréthane et élastomère.

Commande:

Système réseau et communication Powerline BKN230-24-PL pour un clapet coupe-feu motorisé avec entraînement de clapet coupe-feu 24V classique. Communication Powerline 230V AC avec adaptation dynamique des signaux et identification des passages par zéro, topologie bus libre. Surveillance des délais et de la puissance de l’entraînement, Powerline et bootloader USB pour les mises à jour logicielles.

Marque:		FK-EU/bxhx500/S55

Clapet coupe-feu carré FKS-EU (200x100 à 800x200)

Clapets coupe-feu de forme carrée ou ronde permettant de bloquer les flux d’air entre deux sections coupe-feu.

L’unité prête à fonctionner comprend une structure de clapet résistant au feu et une unité de déclenchement.

Fonction coupe-feu vérifiée selon EI 90 (ve, ho i <-> o) S à EI 120 (ve, ho i <-> o) S.

Technique coupe-feu vérifiée selon EN 1366-2. Avec déclaration de performances DoP/FKS-EU/DE/2013/001 et marquage CE.

Idéal pour l’installation dans un espace humide et sec, dans des murs massifs et plafonds, des parois et des murs coupe-feu légers. Branchement des conduites d’air en matériaux inflammables ou non inflammables.

Caractéristiques spécifiques:

– Respecte la norme produit européenne DIN EN 15650

– Fonction coupe-feu conforme à EN 1366-2

– Classification selon EN 13501-3

Idéal pour l’installation dans un espace humide dans des murs légers et coupe-feu

– Plage d’écarts de pression comprise entre 20 et 1500Pa

– Section libre de grande taille, d’où les faibles différences de pression

Flux de fuites d’air en cas de clapet fermé selon EN 1751, classe 3; (L + H) ≤ 600, classe 2. Boîtier flux d’air de fuite selon EN 1751, classe C.

Matériaux:

Boîtier et composants en tôle d’acier zingué, clapet en matériau isolant spécifique, axe du clapet en acier inoxydable, anneau d’étanchéité en plastique

Commande:

Système réseau et communication Powerline BKN230-24-PL pour un clapet coupe-feu motorisé avec entraînement de clapet coupe-feu 24V classique. Communication Powerline 230V AC avec adaptation dynamique des signaux et identification des passages par zéro, topologie bus libre. Surveillance des délais et de la puissance de l’entraînement, Powerline et bootloader USB pour les mises à jour logicielles.

Marque:		FKS-EU/bxhx300/S55

Clapet coupe-feu rond FKRS-EU (Ø100 à 315)

Clapets coupe-feu de forme ronde permettant de bloquer les flux d’air entre deux sections coupe-feu en neuf dimensions nominales.

L’unité prête à fonctionner comprend une structure de clapet résistant au feu et une unité de déclenchement.

Fonction coupe-feu vérifiée selon EI 90 (ve, ho i <-> o) S à EI 120 (ve, ho i <-> o) S.

Technique coupe-feu vérifiée selon EN 1366-2. Avec déclaration de performances DoP/FKS-EU/DE/2013/002 et marquage CE.

Idéal pour l’installation dans un espace humide et sec, dans des murs massifs et plafonds, des parois et des murs légers avec revêtement des deux côtés, dans des murs coupe-feu légers et des parois. Convient aussi idéalement au montage au sec dans des murs massifs et avec des cloisons étanches dans des murs massifs et des plafonds ainsi que des murs légers/parois en bois avec revêtement des deux côtés. Branchement des conduites d’air en matériaux inflammables ou non inflammables.

Caractéristiques spécifiques:

– Respecte la norme produit européenne DIN EN 15650

– Fonction coupe-feu conforme à EN 1366-2

– Classification selon EN 13501-3

– Idéal pour l’installation dans un espace humide dans des parois légères et des murs coupe-feu peu épais

– Montage à sec très simple avec élément, structure à sec et cadre pour parois murales

– Section libre de grande taille, d’où les faibles écarts de pression

– Plage d’écart de pression comprise entre 20 et 1500Pa

Supports de tubes des deux côtés avec joint d’étanchéité à lèvre pour les flux d’air conformément à EN 1506 et EN 13180 plus dimensions nominales non normalisées classiques 180, 224 et 280.

Flux de fuites d’air en cas de clapet fermé selon EN 1751, boîtier classe 3 - flux de fuite d’air selon EN 1751, classe C.

Matériaux:

Boîtier et composants en tôle d’acier zingué, clapet en matériau isolant spécifique, axe de clapet en acier inoxydable, anneau d’étanchéité en néoprène.

Commande:

Communication Powerline et connexion BKN230-24-PL pour un clapet coupe-feu motorisé avec entraînement de clapet coupe-feu 24 V classique. Communication Powerline 230V avec adaptation dynamique des signaux et identification des passages par zéro, topologie Bus libre, surveillance des délais et de la puissance de l’entraînement, Powerline et Bootloader USB pour les mises à jour logicielles.

Marque:		FKRS-EU/Ø x 400/S55

Clapet coupe-feu rond FKR-EU (Ø315 à 800)

Clapets coupe-feu de forme ronde permettant de bloquer les conduits d’air entre les sections d’incendie en 9 dimensions nominales,

L’unité prête à fonctionner comprend une structure de clapet résistant au feu et une unité de déclenchement.

Fonction coupe-feu vérifiée selon EN 1366-2. Suivant l’utilisation EI 90(ve, ho i <-> o) S à EI 120 (ve, ho i <-> o) S.

Avec déclaration de performances DoP/FKR-EU/DE/2013/001 et marquage CE.

Idéal pour l’installation dans un espace humide, dans des murs massifs et des plafonds, des parois et des murs coupe-feu peu épais.

Caractéristiques spécifiques:

– Respecte la norme produit européenne DIN EN 15650

– Fonction coupe-feu conforme à EN 1366-2

– Classification selon EN 13501-3

– Pour l’installation dans un espace humide des parois et des murs coupe-feu peu épais ainsi que dans des cages d’ascenseur

– Section libre de grande taille, d’où une faible différence de pression.

Plage d’écart de pression comprise entre 20 et 2000 Pa.

Supports de gaines des deux côtés avec joint d’étanchéité à lèvre, idéal pour les conduits d’air ronds habituels conformément à EN 1506 à EN 13180.

Alternative:

Doté des deux côtés de brides, conforme à EN 12220 idéal pour les conduits d’air ronds habituels conformément à EN 1506 à EN 13180

Flux de fuites d’air en cas de clapet fermé selon EN 1751, boîtier classe 4 - flux de fuite d’air selon EN 1751, classe C.

Matériaux:

Boîtier et composants en tôle d’acier zingué, clapet en matériau isolant spécifique, anneau d’étanchéité en néoprène.

Commande:

Système de communication et réseau Powerline BKN230-24-PL pour un entraînement des clapets coupe-feu 24V classique. Communication Powerline 230V AC avec adaptation dynamique des signaux et identification des passages par zéro, topologie bus libre, surveillance des délais et de la puissance de l’entraînement, Powerline et Bootloader USB pour les mises à jour logicielles.

Marque:		FKR-EU/Ø x 500/S55

Unité de commande Powerline (1 unité pour 64 clapets coupe-feu)

Appareil «maître (master)» pour la commande et la surveillance de 1 à 64 clapets coupe-feu, communication Powerline 230V AV avec les clapets coupe-feu;

Distance max. master/slave: 1 200 mètres,

Indication automatique ou manuelle des adresses des participants,

Installation de l’armoire électrique sur le rail porteur de 35 mm,

Dimensions/poids: 212x94x58 mm, 465 grammes;

Tension nominale: AC 230V / 50Hz classe de protection II, CEM: CE selon 2014/30/EU. Température opérationnelle: de -30° à 50°C;

Raccordement du BSK avec un câble TT 2 x 1,5mm2, topologie de bus libre.

Filtre antiparasite inclus,

Commande classique via des entrées de commande isolées d’un point de vue optique, sorties relais pour l’aération,

Commande et surveillance en option via Modbus RTU(RS-485), Modbus TCP/IP (Ethernet), BACnet MS/TP, BACnet IP;

Surveillance sur les terminaux externes ou sur l’écran tactile de l’armoire de commande (communication TCP/IP,

Interface USB et logiciel CDU permettant une configuration et un diagnostic simplifiés sur l’ordinateur disponible sur place

Marque:		BKS64-PL

Option:

Détecteur de fumée à gaines LRS01 pour les gaines dotées d’une section ronde ou carrée à partir d’un diamètre de Ø160 ou d’une hauteur H= 160 mm;

Montage avant ou après le clapet coupe-feu de la gaine d’aération;

Voyants de fonction/d’encrassement visible de l’extérieur;

Sauvegarde des alarmes;

Vérification et entretien sans outil:

Système d’aération à deux gaines à flux optimisés;

Alimentation et commande à partir de BKN230-24-PL;

Marque: 	LRS01